## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Dhany Indra G, M.Kom.
LECTURER INFORMATICS ENGINEERING STT Bandung
Rangkaian Logika Digital

## Slide 2: Gerbang Logika
dasar pembentuk dlm sistem digital.
beroperasi dlm bilangan biner (gerbang logika biner).
Logika biner menggunakan dua buah nilai yaitu ‘0’ dan ‘1’. Logika biner yang digunakan dlm sistem digital, yaitu :
logika biner positif, logika tinggi ditandai dengan nilai ‘1’ dan logika rendah
ditandai dengan nilai ‘0’.
logika biner negatif, logika tinggi ditandai nilai ‘0’ dan logika rendah ditandai nilai ‘1’.
Pada pembahasan ini kita akan mengunakan logika biner positif.
2

## Slide 3: Gerbang Logika Dasar
Pada sistem digital hanya terdapat tiga buah gerbang logika dasar, yaitu :
gerbang AND,
gerbang OR, dan
gerbang NOT (inverter).
Berikut ini kita akan membahas ketiga gerbang dasar tersebut.
3

## Slide 4: Gerbang Logika AND
Gerbang logika AND  gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal
masukan tinggi.
Ekspresi Booleannya :
(dibaca “F sama dengan A AND B”)
A B
F
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
4

## Slide 5
Gerbang Logika AND
”memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri.”
5

## Slide 6
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | 
OFF | ON | 
ON | OFF | 
ON | ON | 
S1
6
S2

## Slide 7
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | mati
OFF | ON | mati
ON | OFF | mati
ON | ON | nyala
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
Fungsi = ??
S1
7
S2

## Slide 8
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
Fungsi = ??
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1
8
S2

## Slide 9
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
Fungsi = ??
S1
9
S2

## Slide 10
S1 | S2 | PATH?
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
Fungsi = ??
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1
10
S2

## Slide 11
S1 | S2 | PATH?
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Fungsi = Logika AND
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1
11
S2

## Slide 12: GERBANG AND
Vout
5V
+V
Rc3
Rc1
Rb3
Rb2
Rb1
B
A
T3
T2
T1
Gerbang AND yang dibentuk dari Transistor
12

## Slide 13
IC 7408 GERBANG AND
1 2 3 4 5 6 7
GND
Vcc
14 13 12 11 10 9 8
13

## Slide 14: Gerbang Logika OR
Gerbang logika OR  gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal
masukan tinggi.
Ekspresi Booleannya :
(dibaca “F sama dengan A OR B”)
A B
F
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
14

## Slide 15
Gerbang Logika OR
”memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel.”
15

## Slide 16
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Nyala
ON | OFF | Nyala
ON | ON | Nyala
S2
S1
16

## Slide 17
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
Fungsi =??
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S2
S1
17

## Slide 18
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
Fungsi =??
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S2
S1
18

## Slide 19
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
Fungsi =??
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S2
S1
19

## Slide 20: Switches in Parallel
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Fungsi = Logika OR
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S2
S1
20

## Slide 21: GERBANG OR
Vout
5V
+V
Rc3
Rc1
Rb3
Rb2
Rb1
B
A
T3
T2
T1
Gerbang OR yang disusun dari transistor
21

## Slide 22
IC 7432 GERBANG OR
1 2
3 4 5
6 7
GND
Vcc
14 13 12 11 10 9 8
22

## Slide 23: Gerbang Logika NOT
bukan/ n
Gerbang logika NOT  gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal
masukan dan sebuah sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah.
Ekspresi Booleannya :
(dibaca “F sama dengan ot A”)
A
F
A | F
0 | 1
1 | 0
23

## Slide 24: Gerbang Logika NOT
”memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor.”
24

## Slide 25
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S | Lampu
OFF | Nyala
ON | Mati
S
R
25

## Slide 26
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S | Lampu
0 | 1
S
R
26

## Slide 27
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S | Lampu
0 | 1
1 | 0
S
R
27

## Slide 28: GERBANG NOT
A
5V
+V
Rc
Vout
Rb
T1
1 2 3 4 5 6 7
GND
14
13
12
11
10
9 8
Vcc
Gerbang NOT dari Transistor
IC 7404

## Slide 29: Gerbang Logika Bentukan
dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar.
diantaranya :
  gerbang NAND,
  gerbang NOR,
  gerbang XOR, dan
  gerbang XNOR.

## Slide 30: Gerbang Logika NAND
Gerbang logika NAND  gerbang logika AND yang di NOT kan.
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A B
F
F
A B

## Slide 31: Gerbang Logika NAND (Lanjutan)
Gerbang logika NAND  gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal
masukan tinggi.
Ekspresi Booleannya :
(dibaca “F sama dengan A NAND B / bukan A AND B”)
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A B
F

## Slide 32
IC 7400 GERBANG NAND
1 2
3 4 5
6 7
GND
Vcc
14 13 12 11 10 9 8

## Slide 33: Gerbang Logika NOR
Gerbang logika NOR  gerbang logika OR yang di NOT kan.
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A B
F
F
A B

## Slide 34: Gerbang Logika NOR (Lanjutan)
Gerbang logika NOR  gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau
semua sinyal masukan tinggi.
Ekspresi Booleannya :
(dibaca “F sama dengan A NOR B / bu
kan(not) A OR
B”)
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A B
F

## Slide 35: IC 7402
1 2 3 4 5 6
7GND
14 13 12 11 10
9
8
Vcc

## Slide 36: Gerbang Logika XOR
keluaran tinggi jika masukan tinggi
berlaku ketentuan: sinyal berjumlah ganjil.
Ekspresi Booleannya :
(dibaca “F sama dengan A XOR B”)
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
B A
F

## Slide 37: Gerbang Logika XNOR
berlaku ketentuan: sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil.
Ekspresi Booleannya :
(dibaca “F sama dengan A XNOR/ bukan XOR B”)
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A
B
F

## Slide 38: Jika gerbang logika NAND dan NOR terbentuk melalui penambahan gerbang NOT pada output AND maupun NOR,
bagaimana gerbang logika XOR dan XNOR terbentuk dari gerbang logika dasar?

## Slide 39: Bubble AND
Logika bubble AND  dibentuk dengan memberikan Not pada tiap masukan AND.
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A
B
F
A
B
F

## Slide 40: Dilihat dari tabel kebenarannya :
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A B
F
A B
F

## Slide 41: Bubble OR
Logika bubble OR  dibentuk dengan memberikan Not pada tiap masukan OR.
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A
B
F
A B
F

## Slide 42: Dilihat dari tabel kebenarannya :
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A B
F
A B
F

## Slide 43: Ekivalen logika positif dan logika negatif
Logika positif | Logika negatif | Definisi
OR | AND | Keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi
AND | OR | Keluaran tinggi jika semua masukan tinggi
NOR | NAND | Keluaran rendah jika salah satu masukan tinggi
NAND | NOR | Keluaran rendah jika semua masukan tinggi

## Slide 44: FUNGSI ENABLE DAN DISABLE
Gerbang – gerbang logika dasar dapat digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol suatu data masukan.
Data masukan diberikan pada input A sedangkan input B sebagai pengendali / control.
Saat input B enable maka data pada input A akan diteruskan ke output. Sebaliknya saat masukan B disable maka data pada input A tidak akan masuk ke output.

## Slide 45: FUNGSI ENABLE DAN DISABLE
A
B = 0
X = A
ENABLE
A
B = 0
A
B = 1
X = A
A
B = 1
A
B = 1
A
B = 1
A
B = 0
A
B = 0
X = 1
X = 0
X = 0
X = 1
DISABLE
X  A
x  A
45

## Slide 46: PENGGUNAAN IC
IC TTL
CMOS
0
1
2
Tidak dapat ditentukan
0,8
0
Volt
5
0
1
Tidak dapat
2/3Vc c
1/3 Vccditentukan
0
Volt
Vcc
(a) Tingkat logika IC
TTL
(b) Tingkat logika IC
CMOS
46

## Slide 47: Tabel IC Gerbang
Gerbang | Input/ Gerbang | Jumlah Gerbang | TTL | CMOS
NOT | 1 | 6 | 7404 | 4069
AND | 2 3 4 | 4 3 2 | 7408 7411 7421 | 4081 4073 4082
OR | 2 3 4 | 4 3 2 | 7432 - - | 4071 4075 4072
NAND | 2 3 4 8 12 13 | 4 3 2 1 1 1 | 7400 7410 7420 7430 74134 74133 | 4011 4013 4012 4068 - -
NOR 47 | 2 3 4 5 8 | 4 3 2 2 1 | 7402 7427 7425 74260 - | 4001 4025 4002 - 4078

## Slide 48: MERANCANG RANGKAIAN LOGIKA
Dari persamaan boolean
Untuk membuat Rangkaian logika dari sebuah persamaan Boolean, dapat dilakukan dengan membuat rangkian logika secara bertahap
Contoh :
Buatlah rangkaian logika dan table kebenaranya dari persamaan Boolean berikut ini :
X  AC  CB  ABC
48

## Slide 49: MERANCANG RANGKAIAN LOGIKA
AC
ABC
BC
X  AC  BC  ABC
A
B
C
AC
X  AC  BC  ABC
ABC
BC
49

## Slide 50: MERANCANG RANGKAIAN LOGIKA
Tabel Kebenaran
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
50

## Slide 51: MERANCANG RANGKAIAN LOGIKA
Dari rangkaian logika ke persamaan Boolean
A B C
D
A+D
A
X  ABC ( A  D)
AD
A
ABC
51