## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Dhany Indra G, M.Kom.
LECTURER INFORMATICS ENGINEERING STT Bandung
Rangkaian Kombinasional

## Slide 2: Rangkaian Logika
Rangkaian Logika Kombinasi
Rangkaian Logika Sekuensial

## Slide 3: Rangkaian logika kombinasi
Rangkaian Logika Kombinasi
Masukan
Keluaran

## Slide 4: Rangkaian logika sekuensial
Keluaran
Rangkaian logika Kombinasi
Elemen Penyimpan
Next State
Present State
Masukan
Rangkaian yang memiliki keluaran yang bergantung tidak hanya pada sumber masukan, tetapi juga pada masukan sekuen yang sebelumnya, yang berubah-ubah terhadap waktu.

## Slide 5: RANGKAIAN KOMBINASI
Prosedur perencanaan rangkaian kombinasi :
Pernyataan masalah yang direncanakan
Penetapan banyaknya variabel masukan dan keluaran
Pemberian simbol untuk setiap variabel masukan dan keluaran
Penurunan tabel kebenaran
Pernyataan Boole yang paling sederhana untuk masing-masing keluaran
Penyusunan rangkaian logika

## Slide 6: ENCODER
Encoder adalah rangkaian kombinasi yang mengkonversi informasi
biner dari 2n (atau kurang) line input ke n line output
Contoh : Encoder 8 to 3.
Terdapat 8 line input dan 3 line output yang menghasilkan bilangan biner yang sesuai dengan input yang diberikan. Pada satu saat hanya satu input yang bekerja atau bernilai 1.

## Slide 7: Encoder Octal ke biner
Input |  |  |  |  |  |  |  | Output |  | 
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | X | Y | Z
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 8: Persamaan untuk masing-masing keluaran : X = D4 + D5 + D6 + D7
Z = D1 + D3 + D5 + D7
Y = D2 + D3 + D6 + D7
Rangkaian Logika :
D1 D2
D3 D4 D5 D6 D7
X
Y
Z

## Slide 9: MULTIPLEXER
MUX
4 KE-1
Multiplexer adalah rangkaian yang berfungsi memilih satu diantara beberapa input dan menampilkan pada output nilai logika yang bersesuaian dengan input dengan menggunakan select input untuk memilih line input mana yang akan diteruskan ke line output.
Jumlah select input tergantung dari jumlah data input. Mis : Multiiplekser mempunyai
2n masukan, sehingga dibutuhkan n select input
Contoh : Multipleser 4 ke-1
Diagram blok :
D0
D1
D2
D3
S1
S0
Y

## Slide 10: Tabel Kebenaran :
Input |  |  |  |  |  | Output
Select |  | Data |  |  |  | 
S1 | S0 | D3 | D2 | D1 | D0 | Y
0 | 0 | X | X | X | 0 | 0
0 | 0 | X | X | X | 1 | 1
0 | 1 | X | X | 0 | X | 0
0 | 1 | X | X | 1 | X | 1
1 | 0 | X | 0 | X | X | 0
1 | 0 | X | 1 | X | X | 1
1 | 1 | 0 | X | X | X | 0
1 | 1 | 1 | X | X | X | 1

## Slide 11: Persamaan keluaran :
EN
D0
D1
D2
D3
S1 S0
Y
Y  D0 S0 S1  D1 S0S1  D2 S0 S1  D3S0 S1
Rangkaian Logika :