## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Rangkaian Sekuensial
Dhany Indra G, M.Kom.
LECTURER INFORMATICS ENGINEERING STT Bandung

## Slide 2: FLIP - FLOP
RANGKAIAN DASAR FLIP-FLOP
Flip-flop dapat dibuat dari dua buah gerbang NAND atau NOR
berikut ini Jenis – Jenis Flip – Flop :
  RS Flip-flop (RS-FF)
  D Flip-flop (D-FF)
  JK Flip-flop (JK-FF)

## Slide 3: RS FLIP-FLOP
Rangkaian R-S Flip-Flop dengan 2 buah gerbang NOR :
R
Q
S
Q
 Keadaan memori
 Keadaan reset
 Keadaan set
 Keadaan illegal
S | R | Q | Q
0 | 0 | Q | Q
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
Tabel Kebenaran :

## Slide 4: Cont…
Rangkaian R-S Flip-Flop dengan 2 buah gerbang NAND :
R
Q
Q
 Keadaan illegal
 Keadaan reset
 Keadaan set
 Keadaan memori
S | R | Q | Q
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | Q | Q
S
Tabel Kebenaran :

## Slide 5: Cont…
RS-FF mempunyai 4 kemungkinan keadaan output yaitu :
Keadaan Set
 apabila keadaan output Q = 1 dan Q = 0
Keadaan Reset
 apabila keadaan output Q = 0 dan Q = 1
Keadaan memori
 apabila keadaan outputnya sama dengan keadaan output sebelumnya (mempertahankan keadaan set atau reset)
Keadaan illegal
 Keadaan ini tidak diinginkan karena kedua output mempunyai keadaan logika yang sama

## Slide 6: R-S-T FLIP-FLOP
S
R
Q
Q
QQ
T
Rangkaian :
Tabel Kebenaran :
T | S | R | Q | Q
0 | X | X | Q | Q
1 | 0 | 0 | Q | Q
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7: D FLIP-FLOP
Kelemahan RS flip-flop  adanya keadaan ilegal.
Untuk mengatasi hal tersebut RS flip-flop dikembangkan menjadi D flip flop yang hanya memiliki keadaan set, reset dan memori.
Rangkaian dan tabel kebenaran D Flip-flop :
D
Q
T
Q
T | D | Q | Q
0 | X | Q | Q
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 8: D FLIP-FLOP (CONT…)
Q
SET
CLR Q
D
Q
SET
CLR Q
D
Q
SET
CLR Q
D
Preset
D1
D2
Q1
Q1
Q2
Q2
Clear Clock

## Slide 9: J-K FLIP-FLOP
Pada J-K flip-flop selain terdapat keadaan set, reset, dan memori, terdapat keadaan baru yang disebut keadaan toggle yaitu suatu keadaan output flip-flop yang merupakan komplemen dari keadaan output sebelumnya.
Berikut ini rangkaian dan tabel kebenaran untuk J-K flip-flop yang aktif selama input T (clock) berlogika 1.
K
J
Q
T
Qn
Q
Qn1
T | J | K | Qn1 | Qn1
0 | X | X | Qn | Qn
1 | 0 | 0 | Qn | Qn
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | Qn | Qn