## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Metode Penyederhanaan Rangkaian Logika
Dhany Indra Gunawan, M.Kom.
LECTURER INFORMATICS ENGINEERING SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG
Email : dhaindgun@gmail.com

## Slide 2: Penyederhanaan Secara Aljabar
Tahap minimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisiensi
Rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya, dan tata letak komponen lebih sederhana.
Salah satu cara untuk meminimalkannya adalah dengan menggunakan aljabar Boole.

## Slide 3: Review Aljabar Boolean
Hukum dasar :
A + 0 = A
A . 0 = 0
A + 1 = 1
A . 1 = A
A + A = A
A . A = A
A + A’ = 1
A . A’ = 0
Hukum Komutatif :
  A + B = B + A
  A . B = B . A
Hukum De Morgan
  ( A + B )’ = A’ . B’
  ( A . B )’ = A’ + B’
Hukum Assosiatif
  A + B + C = A + ( B + C )
  A . B . C = A . ( B . C )
Hukum Distributif
  A . ( B + C ) = AB + AC
Hukum Absorsif
  A + AB = A
Catatan : tanda (‘) = komplemen

## Slide 4: Bentuk Kanonik
4
Ada dua macam bentuk kanonik:
  Penjumlahan dari hasil kali (sum-of-product atau SOP)
  Perkalian dari hasil jumlah (product-of-sum atau POS)
Contoh: 1. f(x, y, z) = x’y’z + xy’z’ + xyz  SOP Setiap suku (term) disebut minterm
2. g(x, y, z) = (x + y + z)(x + y’ + z)(x + y’ + z’) (x’ + y + z’)(x’ + y’ + z)  POS
Setiap suku (term) disebut maxterm
Setiap minterm/maxterm mengandung literal lengkap

## Slide 5
x | y | Minterm |  | Maxterm | 
 |  | Suku | Lambang | Suku | Lambang
0 | 0 | x’y’ | m0 | x + y | M0
0 | 1 | x’y | m1 | x + y’ | M1
1 | 0 | xy’ | m2 | x’ + y | M2
1 | 1 | x y | m3 | x’ + y’ | M3
5

## Slide 6
x | y | z | Minterm |  | Maxterm | 
 |  |  | Suku | Lambang | Suku | Lambang
0 | 0 | 0 | x’y’z’ | m0 | x + y + z | M0
0 | 0 | 1 | x’y’z | m1 | x + y + z’ | M1
0 | 1 | 0 | x‘y z’ | m2 | x + y’+z | M2
0 | 1 | 1 | x’y z | m3 | x + y’+z’ | M3
1 | 0 | 0 | x y’z’ | m4 | x’+ y + z | M4
1 | 0 | 1 | x y’z | m5 | x’+ y + z’ | M5
1 | 1 | 0 | x y z’ | m6 | x’+ y’+ z | M6
1 | 1 | 1 | x y z | m7 | x’+ y’+ z’ | M7
6

## Slide 7: Contoh 1. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS.
7
x | y | z | f(x, y, | z)
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 8
Penyelesaian:
(a) SOP
Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111, maka fungsi Booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah
f(x, y, z) = x’y’z + xy’z’ + xyz
atau (dengan menggunakan lambang minterm), f(x, y, z) = m1 + m4 + m7 =  (1, 4, 7)
8

## Slide 9
(b) POS
Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110, maka fungsi Booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah
f(x, y, z) = (x + y + z)(x + y’+ z)(x + y’+ z’) (x’+ y + z’)(x’+ y’+ z)
atau dalam bentuk lain,
f(x, y, z) = M0 M2 M3 M5 M6 = (0, 2, 3, 5, 6)
9

## Slide 10: Penyederhanaan Fungsi Boolean
10
Contoh. f(x, y) = x’y + xy’ + y’
disederhanakan menjadi
f(x, y) = x’ + y’
Penyederhanaan fungsi Boolean dapat dilakukan dengan 3 cara:
Secara aljabar
Menggunakan Peta Karnaugh
Menggunakan metode Quine Mc Cluskey (metode Tabulasi)

## Slide 11: 1. Penyederhanaan Secara Aljabar
11
Contoh:
f(x, y) = x + x’y
= (x + x’)(x + y)
= 1  (x + y )
= x + y
f(x, y, z) = x’y’z + x’yz + xy’
= x’z(y’ + y) + xy’
= x’z + xz’
3. f(x, y, z) = xy + x’z + yz = xy + x’z + yz(x + x’)
= xy + x’z + xyz + x’yz
= xy(1 + z) + x’z(1 + y) = xy + x’z

## Slide 12: 2. Peta Karnaugh
12
1
m0 | m1
m2 | m3
a. Peta Karnaugh dengan dua peubah
y
0
x 0
x’y’ | x’y
xy’ | xy
1
b. Peta dengan tiga peubah
yz
00
01 11
10
m0 | m1 | m3 | m2
m4 | m5 | m7 | m6
x’y’z’ | x’y’z | x’yz | x’yz’
xy’z’ | xy’z | xyz | xyz’
x 0
1

## Slide 13: Contoh. Diberikan tabel kebenaran, gambarkan Peta Karnaugh.
13
x | y | z | f(x, y, z)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
yz
00 01 11 10
x 0
1

## Slide 14: b. Peta dengan empat peubah
14
yz
00
01
11
10
m0 | m1 | m3 | m2
m4 | m5 | m7 | m6
m12 | m13 | m15 | m14
m8 | m9 | m11 | m10
w’x’y’z’ | w’x’y’z | w’x’yz | w’x’yz’
w’xy’z’ | w’xy’z | w’xyz | w’xyz’
wxy’z’ | wxy’z | wxyz | wxyz’
wx’y’z’ | wx’y’z | wx’yz | wx’yz’
wx 00
01
11
10

## Slide 15: Contoh. Diberikan tabel kebenaran, gambarkan Peta Karnaugh.
w | x | y | z | f(w, x, y, z)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
15
0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
yz
00 01 11 10
wx 00
01
11
10

## Slide 16: Teknik Minimisasi Fungsi Boolean dengan Peta Karnaugh
16
1. Pasangan: dua buah 1 yang bertetangga
yz
00
01
11
10
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
wx 00
01
11
10
Sebelum disederhanakan: f(w, x, y, z) = wxyz + wxyz’ Hasil Penyederhanaan: f(w, x, y, z) = wxy
Bukti secara aljabar:
f(w, x, y, z) = wxyz + wxyz’
= wxy(z + z’)
= wxy(1)
= wxy

## Slide 17: 2. Kuad: empat buah 1 yang bertetangga
yz
00
01
11
10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 
 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 
wx 00
01
11
10
Sebelum disederhanakan: f(w, x, y, z) = wxy’z’ + wxy’z + wxyz + wxyz’ Hasil penyederhanaan: f(w, x, y, z) = wx

## Slide 18: Bukti secara aljabar:
f(w, x, y, z) = wxy’ + wxy
= wx(z’ + z)
= wx(1)
= wx
yz
00
01
11
10
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
wx 00
01
11
10

## Slide 19: Contoh lain:
yz
00
01
11
10
0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0
 |  |  |  | 0 | 0
 | 1 | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  | 0 | 0
wx 00
01
11
10
Sebelum disederhanakan: f(w, x, y, z) = wxy’z’ + wxy’z + wx’y’z’ + wx’y’z Hasil penyederhanaan: f(w, x, y, z) = wy’

## Slide 20: 3. Oktet: delapan buah 1 yang bertetangga
0 |  | 0 | 0 | 0 | 
0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
yz
00 01 11 10
wx 00
01
11
10
Sebelum disederhanakan: f(a, b, c, d) = wxy’z’ + wxy’z + wxyz + wxyz’ +
wx’y’z’ + wx’y’z + wx’yz + wx’yz’
Hasil penyederhanaan: f(w, x, y, z) = w

## Slide 21: Bukti secara aljabar:
f(w, x, y, z) = wy’ + wy
= w(y’ + y)
= w
yz
00 01 11
10
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 
 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
wx 00
01
11
10

## Slide 22: Contoh. Andaikan suatu tabel kebenaran telah diterjemahkan ke dalam Peta Karnaugh. Sederhanakan fungsi Boolean yang bersesuaian sesederhana mungkin.
0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 
0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 
 |  |  |  | 0 |  | 1 | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 
yz
00
01
11
10
wx 00
01
11
10
Jawab: (lihat Peta Karnaugh) f(w, x, y, z) = wy’ + yz’ + w’x’z

## Slide 23: Contoh. Minimisasi fungsi Boolean yang bersesuaian dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
0 |  | 0 | 0 | 0 | 
0 |  | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
yz
00
01
11
10
wx 00
01
11
10
Jawab: (lihat Peta Karnaugh) f(w, x, y, z) = w + xy’z

## Slide 24: Jika penyelesaian Contoh adalah seperti di bawah ini:
0 |  | 0 | 0 | 0 | 
0 |  | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
yz
00 01 11 10
wx 00
01
11
10
maka fungsi Boolean hasil penyederhanaan adalah
f(w, x, y, z) = w + w’xy’z (jumlah literal = 5)
yang ternyata masih belum sederhana dibandingkan f(w, x, y, z) = w + xy’z
(jumlah literal = 4).

## Slide 25: Contoh. (Penggulungan/rolling) Sederhanakan fungsi Boolean yang bersesuaian dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
yz
00
01
11
10
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
wx 00
01
11
10
Jawab: f(w, x, y, z) = xy’z’ + xyz’ ==> belum sederhana

## Slide 26
Penyelesaian yang lebih minimal:
yz
00
01
11
10
 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 
 |  |  | 0 | 0 |  |  | 
1 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 
0 |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 
wx 00
0
1
1
f(w, x, y, z) = xz’
===> lebih sederhana

## Slide 27: Contoh. Sederhanakan fungsi Boolean f(x, y, z) = x’yz + xy’z’ + xyz + xyz’.
Jawab:
Peta Karnaugh untuk fungsi tersebut adalah:
yz
00 01 11 10
x 0
1
1 1 1 1
Hasil penyederhanaan: f(x, y, z) = yz + xz’

## Slide 28: Contoh. (Kelompok berlebihan) Sederhanakan fungsi Boolean yang bersesuaian dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
 | yz |  |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10
wx 00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 0 | 0 | 1 | 0
Jawab:
f(w, x, y, z) = xy’z + wxz + wyz  masih belum sederhana.

## Slide 29: Penyelesaian yang lebih minimal:
10
yz
00 01 11
wx 00
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
01
11
10
f(w, x, y, z) = xy’z + wyz
===> lebih sederhana

## Slide 30: Contoh 5.16. Sederhanakan fungsi Boolean yang bersesuaian dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
Jawab: (lihat Peta Karnaugh di atas) f(a, b, c, d) = ab + ad + ac + bcd
 |  |  | cd |  |  |  | 
 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | 
ab | 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 01 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 31: Contoh. Minimisasi fungsi Boolean f(x, y, z) = x’z + x’y + xy’z + yz
Jawab:
x’z = x’z(y + y’) = x’yz + x’y’z
x’y = x’y(z + z’) = x’yz + x’yz’ yz = yz(x + x’) = xyz + x’yz
f(x, y, z) = x’z + x’y + xy’z + yz
= x’yz + x’y’z + x’yz + x’yz’ + xy’z + xyz + x’yz
= x’yz + x’y’z + x’yz’ + xyz + xy’z
Peta Karnaugh untuk fungsi tersebut adalah:
yz
00 01 11 10
x 0
1
Hasil penyederhanaan: f(x, y, z) = z + x’yz’
0 |  |  |  |  | 1
 |  | 1 | 1 |  | 
0 |  | 1 | 1 |  | 0

## Slide 32: Peta Karnaugh untuk lima peubah
m0 | m1 | m3 | m2 | m6 | m7 | m5 | m4
m8 | m9 | m11 | m10 | m14 | m15 | m13 | m12
m24 | m25 | m27 | m26 | m30 | m31 | m29 | m28
m16 | m17 | m19 | m18 | m22 | m23 | m21 | m20
000 001 011 010 110 111 101 100
00
01
11
10
Garis pencerminan

## Slide 33: Contoh 5.21. (Contoh penggunaan Peta 5 peubah) Carilah fungsi sederhana dari f(v, w, x, y, z) =  (0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31) Jawab:
Peta Karnaugh dari fungsi tersebut adalah:
xyz
Jadi f(v, w, x, y, z) = wz + v’w’z’ + vy’z
 | 00 |  |  | 00 | 01 | 01 | 11 | 11 | 10 |  |  | 10
 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0
vw 00 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
01 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 

## Slide 34: Kondisi Don’t care
Tabel 5.16
w | x | y | z | desimal
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 0 | don’t care
1 | 0 | 1 | 1 | don’t care
1 | 1 | 0 | 0 | don’t care
1 | 1 | 0 | 1 | don’t care
1 | 1 | 1 | 0 | don’t care
1 | 1 | 1 | 1 | don’t care

## Slide 35
Contoh Diberikan Tabel. Minimisasi fungsi f sesederhana mungkin.
Tabel
a | b | c | d | f(a, b, c, d)
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 0 | X
1 | 1 | 0 | 1 | X
1 | 1 | 1 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 1 | X

## Slide 36: Jawab: Peta Karnaugh dari fungsi tersebut adalah:
Hasil penyederhanaan: f(a, b, c, d) = bd + c’d’ + cd
 | cd 00 |  | 01 | 11 |  | 10
ab 00 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
01 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0
11 | X |  | X | X |  | X
10 | X |  | 0 | X |  | X

## Slide 37: Contoh. Minimisasi fungsi Boolean f(x, y, z) = x’yz + x’yz’ + xy’z’ + xy’z. Gambarkan rangkaian logikanya.
Jawab: Rangkaian logika fungsi f(x, y, z) sebelum diminimisasikan adalah seperti di bawah ini:
x y z
x'yz
x'yz'
xy'z'
xy'z

## Slide 38: Minimisasi dengan Peta Karnaugh adalah sebagai berikut:
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
yz
00 01 11 10
x 0
1
Hasil minimisasi adalah f(x, y, z) = x’y + xy’.

## Slide 39: Contoh. Berbagai sistem digital menggunakan kode binary coded decimal (BCD). Diberikan Tabel untuk konversi BCD ke kode Excess-3 sebagai berikut:
 | Masukan BCD |  |  |  | Keluaran |  |  | kode |  | Excess-3 |  |  | 
 | w | x | y | z | f1(w, | x, y, z) | f2(w, x, y,z) |  | f3(w, x, y, z) |  | f4(w, x, | y, | z)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 

## Slide 40
01
11
10
(a) f1(w, x, y, z)
yz
00
wx 00
01
11
10
f1(w, x, y, z) = w + xz + xy = w + x(y + z)
(b) f2(w, x, y, z)
yz
f2(w, x, y, z) = xy’z’ + x’z + x’y = xy’z’ + x’(y + z)
 |  | 1 | 1 | 1 | 
 | X | X | X | X | 
 | 1 | 1 | X | X | 
 |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 | 
wx | 00 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 
 | 01 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 | 11 | X |  | X |  | X |  | X | 
 | 10 |  |  | 1 |  | X |  | X | 

## Slide 41
01
11
10
(c) f3(w, x, y, z)
yz
00
wx 00
1 |  | 1 | 
1 |  | 1 | 
X | X | X | X
1 |  | X | X
01
11
10
f3(w, x, y, z) = y’z’ + yz
11
10
(d) f4(w, x, y, z)
yz
00 01
wx 00 1
1
01 1
1
X
11 X X X
10 1 X
X
f4(w, x, y, z) = z’

## Slide 42
w x y z
f3
f4
f2
f1

## Slide 43
Minimisasi fungsi Boolean berikut (hasil penyederhanaan dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS):
f(w, x, y, z) =  (1, 3, 7, 11, 15)
dengan kondisi don’t care adalah d(w, x, y, z) =  (0, 2, 5)

## Slide 44: Penyelesaian: Peta Karnaugh dari fungsi tersebut adalah:
00
01 11
10
01
11
10
X
1
1
X
0
X
1
0
0
0
1
0
0 1 0
0
yz
wx
00
Hasil penyederhanaan dalam bentuk SOP
f(w, x, y, z) = yz + w’z (SOP) (garis penuh) dan bentuk baku POS adalah
f(w, x, y, z) = z (w’ + y) (POS) (garis putus2)

## Slide 45: Quis
Kerjakan Menggunakan Peta Karnaugh dan Aljabar
yz
00
01
11
10
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
wx 00
01
11
10
yz
00
01
11
10
0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0
 |  |  |  | 0 | 0
 | 1 | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 |  | 0 | 0
wx 00
01
11
10
10
yz
00 01 11
wx 00
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
01
11
10
 | yz |  |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10
wx 00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 0 | 0 | 1 | 0