## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Simple As Possible (SAP) 1
Dhany Indra Gunawan, M.Kom.
LECTURER INFORMATICS ENGINEERING SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG
Email : dhaindgun@gmail.com

## Slide 2: Tujuan Perkuliahan
Mahasiswa Memahami Arsitektur komputer SAP
Mahasiswa Memahami instruksi pada SAP
Mahasiswa dapat membuat instruksi pada SAP

## Slide 3: Topik pembahasan
Pendahuluan
Arsitektur Komputer SAP 1
Komponen-komponen SAP 1

## Slide 4: Pendahuluan
Notes: ph

## Slide 5: Komputer SAP 1
SAP = Simple As Possible Artinya adalah sesederhana mungkin
Mengapa kita perlu belajar komputer ini?
  SAP 1 merupakan tahap pertama dalam evolusi perkembangan komputer modern
  Untuk memperkenalkan semua gagasan penting dibalik operasi komputer tanpa membenamkan anda kedalam kerumitan yang tidak perlu

## Slide 6: Arsiterktur SAP

## Slide 7: Pejelasan
CLK, digunakan sebagai pemicu pengaktifan komponen dengan mode active high, aktif jika nilai = 1
NOT CLK, digunakan untuk pemicu pengaktifan komponen dengan mode active low, aktif jika nilai = 0
CLR, digunakan untuk mereset komponen dengan mode active high, aktif jika nilai = 1
NOT CLR, digunakan untuk mereset komponen dengan mode active low, aktif jika nilai = 0

## Slide 8: Program Counter
Bertugas mencacah dari 0000 sampai 1111
Maksudnya?
Sebagai unit kendali yang akan mengatur
jalannya instruksi pada sebuah komputer.
Ketika komputer bekerja maka akan mereset ke posisi 0000 kemudian naik 1
PC = PC+1
Komponen yang beperan :
  Ep = mengeluarkan nilai dari PC ke dalam Bus W
  Cp = mengendalikan Increment PC

## Slide 9: Memori Address Register (MAR)
Merupakan Register yang digunakan untuk alamat dan data.
Selama komputer bekerja alamat dalam PC akan ditahan oleh MAR
Jalur kendalinya adalab Lm = mengambil data dari Bus W ke dalam MAR

## Slide 10: MEMORI
Sebagai memori utama tempat menyimpan instruksi dan data
Memilika 16 alamat dengan panjang data adalah 8 bit
NOT CE : mengeluarkan data 8 bit dari memori ke bus W

## Slide 11: Register Instruksi
Instruksi yang dibaca dari memori akan masuk ke dalam register
instruksi.
Output dibagi 2 bagian :
  Bagian atas sebanyak 4 bit pengendali pengurut
  Bagian bawah sebanyak 4 bit masuk ke bus W
Jalur Kendali
  Li = Mengambil data 8 bit dari bus
  Ei = Mengendalikan data 4 bit dari register yang menuju ke bus

## Slide 12: Pengedali pengurut
Digunakan untuk mengatur seluruh jalannya komputer termasuk eksekusi instruksi

## Slide 13: Akumulator
Merupakan register buffer yang digunakan untuk menyimpan hasil
sementara selama komputer beroperasi
Output ada 2 :
  Masuk ke ALU
  Menuju ke Bus
Jalur Kendali
  La = Mengambil data 8 bit dari bus W
  Ea = Mengendalikan data 8 bit dari register yang menuju ke bus

## Slide 14: Pengurang dan Penjumlah
Menggunakan sebuah penjumlah-pengurang
Pengurangan menggunakan komplemen 2
Kejadian :
  Bila Su = 0 maka S = A+B
  Bila Su = 1 maka S = A+B’
Rangkaian ini bersifat asinkron isi keluarannya akan berubah bila
terjadi perubahan pada data masukan
Jalur kendali :
  Su : menentukan jenis operasi
  Eu : Mengendalikan data 8 bit dari penjumlahan dan pengurangan menuju ke bus

## Slide 15: Register B
Register B adalah register bufer
Register ini digunakan dalam operasi aritmetik.

## Slide 16: Register Keluaran
Pada akhir operasi komputer, akumulator berisi jawaban dari persoalan yang diselesaikan.
Pada saat ini, kita perlu memindahkan jawaban yang bersangkutan ke “dunia luar”.
Untuk keperluan inilah register keluaran dipergunakan

## Slide 17: Instruction Set SAP-1 (1)
Instruction Set :
  Operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan oleh komputer
Terdiri dari 2 jenis :
  Operasi dengan 1 operand. Contoh : LDA, ADD, SUB
    Disebut juga memory reference instruction karena menggunakan data
yang tersimpan dalam memori
  Operasi dengan tanpa operand. Contoh : HLT, OUT

## Slide 18: Instruction Set SAP-1 (2)
Instruksi-instruksi pada SAP-1 :
  LDA (Load the Accumulator)
    Untuk mengambil data dari memori dan dimasukkan ke dalam accumulator
    Contoh : LDA AH
  ADD
    Untuk menjumlahkan isi accumulator dengan data memori
    Contoh : ADD 8H
  SUB
    Untuk mengurangkan isi accumulator dengan isi register B
    Contoh : SUB DH

## Slide 19: Instruction Set SAP-1 (3)
Instruksi-instruksi pada SAP-1 (lanjutan):
  OUT
    Adalah instruksi tanpa operand
    Data dari akumulator diambil dan dimasukkan ke dalam register keluaran
  HLT
    Halt
    Untuk menghentikan proses
    Akhir suatu program

## Slide 20: Contoh Penggunaan Set Instruksi
Misal AH = 00000011 dan 8H = 00000001
LDA AH ADD 8H | ; ; | A = 00000011 |  diisi ke accumulator  dimuat ke register B
 |  | A = A + 00000001 = 00000100 |  dimuat ke accumulator

## Slide 21: Pemrograman SAP-1
Dalam melakukan operasinya, tiap instruksi komputer SAP-1 diberi operation code (op code)
No | Mnemonik | Op Code
1 | LDA | 0000
2 | ADD | 0001
3 | SUB | 0010
4 | OUT | 1110
5 | HLT | 1111

## Slide 22: Siklus Instruksi
Dalam menyelesaikan instruksi diperlukan tahapan
Tahapan  siklus instruksi :
  Tahap Fetch
  Tahap Execute
Masing-masing tahap butuh 3 siklus detak (clock cycle) diatur oleh Ring Counter
  Karena 2 tahap berarti 6 siklus detak (T)
  T = T6T5T4T3T2T1
Saat komputer jalan, data dari Ring Counter adalah 000001
  Selanjutnya 000010, 000100, 001000, 010000, 100000
Tiap instruksi diselesaikan dalam 6 keadaan T tersebut

## Slide 23: Siklus Instruksi

## Slide 24: Siklus Fetch
Aktifitas dalam siklus Fetch :
  Kirim PC ke MAR  Address state
  Tambah PC  Increment State
  Ambil instruksi dan masukkan ke IR  Memory State

## Slide 25: Siklus Fetch – Address State (T1)

## Slide 26: Siklus Fetch – Increment State (T2)

## Slide 27: Siklus Fetch – Memoty State(T3)

## Slide 28: Siklus Eksekusi
Aktifitas dalam siklus Fetch :
  Alamat memori dikirim dari IR ke MAR
  Ambil data dan dimasukkan dalam accumulator
Kedua aktifitas dilakukan pada tahap T4 dan T5, sedangkan tahap T6 tidak melakukan apa-apa

## Slide 29: Siklus Eksekusi – Pengiriman Alamat (T4)

## Slide 30: Siklus Eksekusi – Ambil Data(T5)

## Slide 31: Instruksi ADD & SUB
Data operand diambil dari memori dan dijumlahkan dengan accumulator hasilnya disimpan ke accumulator
Aktifitasnya :
  Alamat memori dikirim dari IR ke MAR
  Ambil data dari memori dan dikirim ke register B
  Data register B dioperasikan dengan yang di accumulator dan
hasilnya disimpan di accumulator
Ketiga aktifitas dilakukan saat T4, T5 dan T6

## Slide 32: Instruksi ADD/SUB – Pengiriman Alamat (T4)
Untuk T4 sama dg T4
untuk LDA

## Slide 33: Instruksi ADD/SUB – Ambil Data(T5)

## Slide 34: Instruksi ADD/SUB – ADD/SUB(T6)
Untuk SUB, SU 1

## Slide 35: Instruksi OUT
Hanya perlu 1 tahap T4 :
  Pindahkan data dari akumulator ke register keluaran

## Slide 36: Controller-Sequencer (1)
Merupakan register pengendali/pengurut
Pada komputer modern, bagian ini adalah control unit
Dalam komputer SAP, keluaran register ini lebarnya 12 bit yang mengendalikan seluruh register dalam SAP
Setiap tahap T1-T6 pengendali mengeluarkan sinyal kendali sebanyak 6 buah
Sinyal kendali yang keluar dari controller/sequencer disebut dengan mikroinstruksi

## Slide 37: Controller-Sequencer (2)
Keluaran controller/sequencer
tergantung dari 4 bit dari IR
Tiap instruksi memiliki kode yang berbeda-beda

## Slide 38: Komponen dalam controller/sequencer
Alamat | Data | Instruksi
0000 | 0011 | LDA
0001 | 0110 | ADD
0010 | 1001 | SUB
0011 | XXXX | None
0100 | XXXX | None
0101 | XXXX | None
0110 | XXXX | None
0111 | XXXX | None
1000 | XXXX | None
1001 | XXXX | None
1010 | XXXX | None
1011 | XXXX | None
1100 | XXXX | None
1101 | XXXX | None
1110 | 1100 | OUT
1111 | XXXX | None

## Slide 39: Pencacah Presetable
Akan mencacah dari 0000
sampai 1110
Jika instruksi LDA,
  maka nilai pencacah
berikutnya 0011
Jika instruksi OUT,
  Maka nilai pencacah
berikutnya 1100
Alamat | Data | Instruksi
0000 | 0011 | LDA
0001 | 0110 | ADD
0010 | 1001 | SUB
0011 | XXXX | None
0100 | XXXX | None
0101 | XXXX | None
0110 | XXXX | None
0111 | XXXX | None
1000 | XXXX | None
1001 | XXXX | None
1010 | XXXX | None
1011 | XXXX | None
1100 | XXXX | None
1101 | XXXX | None
1110 | 1100 | OUT
1111 | XXXX | None

## Slide 40: Mikroinstruksi & Mikroprogram
Mikroinstruksi adalah instruksi dalam bhs assembly
  Contoh : LDA, ADD, SUB, OUT
  Sering jg disebut mnemonik
  Dalam kasus komputer SAP-1 terdapat dalam isi ROM Kendali 16x12
Mikroprogram adalah program yang disimpan secara permanen dalam ROM kendali

## Slide 41: Isi ROM Kendali 16 x 12

## Slide 42: Simulasi siklus T, set instruksi & controller/sequencer (1)
Op Code : LDA = 0000, ADD = 0001 Misal AH = 00000011 dan 8H = 00000001
0 0000 | LDA AH
1 0001 | ADD 8H
2 0010 | ---
3 0011 | ---
4 0100 | ---
5 0101 | ---
6 0110 | ---
7 0111 | ---
8 1000 | 00000001
9 1001 | ---
A 1010 | 00000011
B 1011 | ---
C 1100 | ---
D 1101 | ---
E 1110 | ---
F 1111 | ---

## Slide 43: Simulasi siklus T, set instruksi & controller/sequencer (2)
Op Code : LDA = 0000, ADD = 0001 Misal AH = 00000011 dan 8H = 00000001
RAM 0000 1010 (LDA AH)
Alamat | Data | Instruksi
0000 | 0011 | LDA
0001 | 0110 | ADD
0010 | 1001 | SUB
0011

## Slide 44: Simulasi siklus T, set instruksi & controller/sequencer (3)
0 0000 | LDA AH
1 0001 | ADD 8H
2 0010 | ---
3 0011 | ---
4 0100 | ---
5 0101 | ---
6 0110 | ---
7 0111 | ---
8 1000 | 00000001
9 1001 | ---
A 1010 | 00000011
B 1011 | ---
C 1100 | ---
D 1101 | ---
E 1110 | ---
F 1111 | ---