## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Arithmatic Logical Unit (ALU)
Dhany Indra Gunawan, M.Kom.
LECTURER INFORMATICS ENGINEERING SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG
Email : dhaindgun@gmail.com

## Slide 2: Apa itu Unit Aritmetika dan Logika?
Unit unit,
aritmetika dan logika (arithmetic-logic disingkat ALU) merupakan bagian
pengolah bilangan dari sebuah komputer.
Artinya bahwa selain
aritmetika, bagian
melakukan operasi
komputer ini juga
melaksanakan operasi logika

## Slide 3
Tujuan
Dalam bagian pertama ini akan dipelajari bagaimana ALU melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan biner.

## Slide 4: Penjumlahan Biner
Sebagaimana penjumlahan
halnya bilangan
dalam biner
bilangan desimal, juga dilaksanakan
kolom demi kolom.
Contoh:
11100
+ 11010
110110

## Slide 5: Pengurangan Biner
Sebagaimana halnya dalam penjumlahan bilangan
biner juga
biner, pengurangan bilangan dilaksanakan kolom demi kolom.
Contoh:
1101
− 1010
0011

## Slide 6: Half Adder
SUM = A  B
CARRY = AB
dibaca A XOR B
dibaca A AND B
A B
SUM
Penjumlah-paruh (Half-Adder, disingkat HA) adalah sebuah rangkaian logika yang menjumlah-kan 2 bit dengan keluaran SUM dan CARRY dimana:
CARRY

## Slide 7: Tabel Half Adder
Penjumlah-paruh ini dapat dirangkum dalam tabel kebenaran sbb:
A B | CARRY SUM
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 8: Full Adder
logika
yang
Penjumlah-penuh (Full-Adder atau FA) adalah rangkaian
menjumlah-kan 3 bit dengan keluaran SUM dan CARRY dimana:
SUM = A  B  C
CARRY = AB + AC + BC
CARRY
SUM
A B
C

## Slide 9: Tabel Full Adder
dapat
dirangkum
dalam
Penjumlah-penuh ini tabel kebenaran sbb:
A B C | CARRY SUM
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1

## Slide 10: Penjumlah Biner
Penjumlah biner (binary adder) adalah rangkaian logika yang dapat
menjumlahkan dua bilangan biner.
Rangkaian ini menjumlahkan 2 bilangan biner sbb:
A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 +
C4 S3 S2 S1 S0

## Slide 11: Penjumlah Biner
A = 1100 dan B = 1001. Keluaran
Sebagai contoh, misalkan keseluruhan adalah:
1100
+ 1001
10101

## Slide 12: Contoh
Carilah keluaran dari penjumlah biner jika kedua kata masukannya adalah
A = 0000 0001 0000 1100
B = 0000 0000 0100 1001
Jawab:
0000 0001 0000 1100
+ 0000 0000 0100 1001
0000 0001 0101 0101
Dalam bentuk heksadesimal
010CH
+ 0049H
0155H

## Slide 13: Bilangan Biner Bertanda
Bilangan biner bertanda atau bilangan tanda-magnitudo adalah suatu cara untuk menyatakan bilangan biner positif atau negatif. Bilangan ini memiliki bit tanda yang diikuti oleh bit-bit magnitudonya.
Bilangan negatif diawali dengan bit tanda 1 Bilangan positif diawali dengan bit tanda 0 Contoh:
Nyatakan bilangan berikut sebagai bilangan biner bertanda 16 bit.
+7
--7
= 0000 0000 0000 0111
= 1000 0000 0000 0111

## Slide 14: 1’s Complement
Bilangan biner bertanda mudah dimengerti tapi memerlukan perangkat keras yang terlampau banyak untuk operasi penjumlahan dan pengurangannya. Kelemahan ini telah mendorong pemakaian komplemen secara luas dalam ilmu hitung biner.
inverter
Sebuah sinyal INVERT yang tinggi dari sebuah
terkendali akan menghasilkan 1’s Complement.
Contoh: A = 0111
1’s Complement dari keadaan ini adalah A’ = 1000

## Slide 15: 2’s Complement
2’s Complement didefinisikan sebagai kata baru yang diperoleh
dengan menambahkan 1 pada 1’s Complement.
Contoh: Ā = 1000
2’s Complement dari keadaan ini adalah A’ = Ā + 1
= 1001
Jika terhadap sebuah 2’s Complement dilakukan operasi bilangan 2’s Complement sekali lagi, maka hasilnya adalah bilangan asalnya (A’’ = A).

## Slide 16: Contoh
Pertanyaan:
A = 0011 0101 1001 1100
Bagaimanakah 2’s Complement dari A?
Jawab:
Ā = 1100 1010 0110 0011 A’ = Ā + 1
= 1100 1010 0110 0100

## Slide 17: 2’s Complement dan Tanda Desimal
Penunjukan odometer pada gambar di atas memperagakan bagaimana bilangan positif dan negatif disimpan dalam mikrokomputer yang standar.
Penentuan 2’s Complement dari sebuah bilangan biner ternyata sama dengan perubahan tanda pada bilangan desimal yang ekivalen.
1101 | 1110 | 1111 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011
-3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3

## Slide 18: Representasi 2’s Complement
Bit terdepan merupakan bit tanda, dengan 0 untuk positif dan 1
untuk negatif
Bilangan desimal positif dinyatakan dalam bentuk tanda magnitudo
Bilangan desimal negatif dinyatakan dalam representasi 2’s
Complement
Contoh:
Dalam 8 bit +3 = 0000 0011
- 3 = 1111 1101

## Slide 19: Contoh
Pertanyaan:
Bagaimanakah bentuk biner dari +5 dan -5? Nyatakan sebagai bilangan 8 bit
Jawab:
+5 desimal dinyatakan dalam bentuk tanda magnitudo adalah 0000
0101
-5 desimal dinyatakan dalam representasi 2’s Complement adalah 1111 1011

## Slide 20: Penjumlah Pengurang 2’s Complement
menjumlahkan atau mengurangkan bilangan biner menggunakan representasi
2’s Complement.
FA
FA
FA
FA
S3 S2 S1
S0
Penjumlah pengurang 2’s Complement adalah rangkaian logika yang
B3
B2
B1
B0
A3
A2
A1
A0
CARRY
Tidak dipakai
SUB

## Slide 21: Penjumlah Pengurang 2’s Complement
Penjumlahan:
Jika SUB = 0, maka gerbang XOR hanya akan meneruskan nilai B.
Rangkaian sama dengan rangkaian penjumlah biner A + B.
Pengurangan:
Jika SUB = 1, maka gerbang XOR membalikkan nilai B dan menambah bit 1 untuk FA yang paling kanan sehingga dihasilkan komplemen-2 dari B
A + (komp-2 B) = A + B’
= A - B

## Slide 22: Contoh Latihan
IC 7483 adalah rangkaian TTL dengan 4 buah full adder yang berarti bahwa rangkaian ini dapat menjumlahkan bilangan 4 bit. Susunan dua buah IC 7483 tersebut dapat menjumlahkan bilangan 8 bit. Dua IC 7486 membentuk inverter terkendali yang diperlukan dalam operasi pengurangan (Lihat Gambar).
Jika A = 3CH dan B = 5FH, bagaimanakah keluarannya jika SUB dalam keadaan rendah? Jika SUB tinggi? Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk heksadesimal.
Notes: SUB Sub dalam keadaan rendah 0
A = 3CH = 0011 1100
B = 5FH = 0101 1111
0011 1100
0101 1111
0110 0011
A=6H B=3H SUB Sub dalam keadaan rendah 0

## Slide 23
Notes: SUB Sub dalam keadaan rendah 0
A = 3CH = 0011 1100
B = 5FH = 0101 1111
0011 1100
0101 1111
0110 0011
6 3 SUB Sub dalam keadaan rendah 0