## Slide 1: PERTEMUAN 4
Aljabar Boolean
Toni Arifin, ST., M.Kom
0430059101

## Slide 2: Inti pembelajaran
Bisa menghasilkan suatu realisasi rangkaian elektronika digital/Teknik digital dari suatu persamaan logika matematika
Persamaan logika matematika tersebut dimodifikasi sehingga menghasilkan realisasi rangkaian dengan jumlah gerbang yang minimal/optimal.

## Slide 3: Rangkaian digital yang ekivalen dengan persamaan logika
Misalnya diketahui persamaan logika:
x = A.B+C
Rangkaiannya:

## Slide 4: Urutan Operasi (Parentheses)
Operasi bilangan biner hanya mengenal AND dan OR
Jika terjadi operasi AND dan OR bersamaan tanpa ada kurung, maka yang didahulukan adalah AND
Misal : x = A.B+C = (A.B)+C  A dan B di-and-kan dulu, baru di-or-kan dengan C

## Slide 5: Contoh rangkaian (dengan inverter)
x = A’BC(A+D)’

## Slide 6: Tabel kebenaran rangkaian digital
Merupakan list output rangkaian/ persamaan logika untuk seluruh kombinasi input
Contoh: buatlah tabel kebenaran untuk rangkaian x = A’BC(A+D)’

## Slide 7: Tabel kebenaran
D | C | B | A | A’ | B.C | (A+D)’ | x = A’BC(A+D)’
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 | 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 8: Sifat Aljabar Boolean
Sifat komutatif
Sifat Asosiatif
Sifat Distributif

## Slide 9: Sifat Komutatif

## Slide 10: Sifat Asosiatif

## Slide 11: Sifat Distributif

## Slide 12: Teorema De Morgan
Teori De Morgan sangat berguna untuk disain rangkaian digital
Menggunakan teknik ini, gerbang AND dan OR bisa saling ditukar
Penukaran dilakukan dengan menambahkan gerbang NOT

## Slide 13: Contoh :
X = A’+B’ , realisasi rangkaian:
X=A’+B’ sesuai de Morgan bisa diubah menjadi ekspresi AND sebagai berikut
X=(A.B)’ , realisasi rangkaian

## Slide 14: Universalitas gerbang AND
Fungsi-fungsi boolean bisa dibentuk menggunakan gerbang NAND

## Slide 15: Universalitas gerbang NOR
Fungsi-fungsi boolean bisa dibentuk menggunakan gerbang NOR

## Slide 16: Latihan
Kerjakan!
y=AC’ + ABC’
Y=A’B’CD’ + A’B’C’D’
Y=A’D + ABD
Y=(A’+B)(A+B)